Contato: Clyne Media, Inc.

Tel: +1 (615) 662-1616

Fax: +1 (615) 662-1636

Audio-Technica começou a enviar o microfone de baixo perfil U841R

— O U841R é a atualização do famoso microfone de baixo perfil U841A da Audio-Technica, com o acréscimo de eletrônica integrada —

STOW, OH, EUA 24 de outubro de 2017 —Audio-Technica, empresa inovadora e líder em tecnologia de transdutores há mais de 50 anos, começou a enviar seu novo microfone condensador omnidirecional de baixo perfil U841R. A nova adição à aclamada linha de microfones UniPoint® da Audio-Technica, o U841R é uma atualização e substituição do famoso microfone U841A da Audio-Technica. O novo microfone U841R manteve o conjunto de recursos que tornou o U841A um sucesso, mas é ainda melhor com o acréscimo de eletrônica interna que não dispensa o uso de um módulo de alimentação externo. O microfone contém um conector de saída TA3M integral e possui um cabo TA3F-a-XLRM de 7,6 m.

O U841R oferece reprodução de áudio extremamente inteligível em um design supercompacto e discreto. Equipado com tecnologia de blindagem UniGuard® RFI, este microfone condensador omnicanal de baixo perfil foi projetado para captar áudio para sonorização clara e altamente inteligível, gravações profissionais, aplicações de televisão e conferências com montagem em superfícies. O U841R tem um ângulo de captação de 360° e opera com alimentação fantasma.

O U841R contém:

- Tecnologia de blindagem de RFI UniGuard® oferece excelente rejeição de interferência de radiofrequência (RFI)

- Cápsula de pequeno diâmetro próxima ao baixo perfil que elimina a distorção de fase e reproduz com clareza e desempenho de alto nível

- Corpo sólido fundido com base de espuma de silicone que minimiza a transferência das vibrações da superfície para o microfone

- Design discreto com acabamento de baixa refletividade preto que assegura a mínima visibilidade

- Opera com alimentação fantasma

Especificações do U841R:

- Elemento: Condensador permanentemente polarizado com placa traseira de carga fixa

- Padrão polar: Omnidirecional situado acima da superfície de montagem

- Resposta em frequência: de 40 a 20.000 Hz

- Sensibilidade de circuito aberto: ‒35 dB (17,7 mV) ref. 1 V a 1 Pa

- Impedância: 200 ohms

- Nível máximo de som de entrada: 130 dB (1 kHz a 1%THD)

- Margem dinâmica: 105 dB (1 kHz a SPL máx.)

- Relação sinal-ruído: 69 dB (1 kHz a 1 Pa)

- Requisitos de alimentação fantasma: 11 - 52 VCC, 2mA típica

- Peso: 84 g

- Dimensões: 65 mm de diâmetro, 15 mm de altura

- Cabo: Cabo blindado de 2 condutores com 7,6 m de comprimento (conectado de maneira permanente ao microfone), 3,2 mm de diâmetro e conector tipo TA3F

- Acessórios fornecidos: bolsa protetora

Arquivo de fotografia 1: U841R_Photo1.JPG

Legenda da fotografia 1: Microfone de baixo perfil U841R da Audio-Technica

Arquivo de fotografia 2: U841R_Photo2.JPG

Legenda da fotografia 2: Microfone de baixo perfil U841R da Audio-Technica(mostrado com conector de alimentação XLR)

Clique aqui para ver o perfil do produto U841R e fazer o download das fotos em alta resolução.

Saiba mais aqui:

- Últimas noticias

Celebrando mundialmente seus mais de 50 anos de excelência em áudio, a Audio-Technica é uma empresa inovadora e líder na tecnologia de transdutores, renomada pelo projeto e fabricação de microfones, microfones sem fio, fones de ouvido, mixers e dispositivos eletrônicos para a indústria do áudio. 

— Para mais informações sobre a linha completa de produtos da Audio-Technica, entre em contato com Karen Emerson, Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224. Tel: (330) 686-2600; Fax: (330) 688-3752; Web: www.audio-technica.com.