Contacto: Clyne Media, Inc.

Tel: (615) 662-1616

Fax: (615) 662-1636

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Audio-Technica presenta el micrófono de matriz colgante ES954

— El nuevo micrófono de matriz es ideal para salas de conferencia y otros espacios de reunión —

STOW, OH, 4 de febrero de 2019 — Audio-Technica, innovador líder en tecnología de transductores durante más de 50 años, presenta el micrófono de matriz colgante ES954, una solución ideal y asequible para salas de reuniones, salas de conferencias y otros espacios de reunión. Cuando se controla con la mezcladora digital ATDM-0604 Digital SmartMixer® de Audio-Technica, el micrófono de matriz de cuatro cápsulas ofrece cobertura de 360º a través de salidas hipercardioides o cardioides digitales que pueden orientarse horizontalmente e inclinarse verticalmente.

Destinados principalmente para aplicaciones de videoconferencia, el micro ES954 puede utilizarse de forma individual o en grupos para capturar la voz de todas las personas que hablen en una sala, con el número de canales limitado únicamente por la capacidad de la mezcladora o procesador digital de señales (DSP) que controle el sistema. Cuando se utiliza con la mezcladora digital ATDM-0604 Digital SmartMixer, la interfaz gráfica intuitiva permite controlar el ancho y la orientación de cada patrón polar, que pueden dirigirse en incrementos de 30 grados, con una función de inclinación para adaptarse a distintas alturas de techos o a usuarios sentados/de pie.

El micrófono de matriz colgante ES954 cuenta con un cable fijo de 1,2 m con arandela de bloqueo que permite ajustar fácilmente la altura del micrófono. Tecnología de protección contra RFI UniGuard® que ofrece un rechazo sobresaliente a la interferencia por radiofrecuencia. El paquete incluye un soporte para montaje en techo AT8554 con clasificación Plenum con conectores RJ45 y terminales de fijación a presión para un montaje sencillo y seguro. El micrófono de matriz ES954 se conecta a la mezcladora con un par de cables Cat 5 apantallados estándar. Se incluyen dos cables breakout para conectar los cuatro canales, además de un conductor LED, a la mezcladora. Un anillo luminoso (LED) rojo/verde de 360 grados controlado por lógica integrado ofrece una indicación clara del estado de silencio de la matriz.

Una instalación sencilla puede incluir un solo micrófono de matriz ES954 en el centro de una mesa de conferencias configurado desde una mezcladora para ofrecer cobertura a través de cuatro cuadrantes idénticos. Si se utiliza junto con una puerta en cada canal de micrófono, el sistema puede configurarse para que siga automáticamente a la persona en sus desplazamientos por la sala.

Pueden ajustarse otras disposiciones de asientos reorientando cada uno de los cuatro patrones de micrófono en el software de la mezcladora. Las distintas configuraciones de asientos y los patrones de cobertura asociados pueden guardarse como preconfiguraciones en la mezcladora para recuperarlas rápidamente. En salas más grandes, pueden instalarse varios micrófonos de matriz ES954 —por ejemplo, una en cada extremo de una mesa de conferencias larga— y los patrones polares de los distintos micrófonos pueden orientarse, ampliarse o estrecharse en consecuencia.

Características del micrófono de matriz ES954:

- Micrófono de matriz orientable de cuatro cápsulas diseñado para uso con la mezcladora digital ATDM-0604 Digital SmartMixer® y otras mezcladoras compatibles

- Cuando se controla con la mezcladora ATDM-0604, ofrece una cobertura de 360° de salidas hipercardioides o cardioides virtuales que pueden orientarse en incrementos de 30° para capturar con claridad la voz de cada una de las personas de una sala

- Función de inclinación controlada por la mezcladora que proporciona una opción de orientación vertical para ajustarse a techos de alturas distintas o a usuarios sentados/de pie

- Incluye un soporte de montaje en techo AT8554 con clasificación Plenum con conectores RJ45 y terminales de fijación a presión para un montaje sencillo y seguro

- Anillo luminoso (LED) rojo/verde de 360 grados controlado por lógica integrado que ofrece una indicación clara del estado de silencio

- Diseño de alto rendimiento con bajo ruido intrínseco que ofrece una reproducción vocal potente y natural

- Acabado en blanco de baja reflectancia que combina perfectamente con techos de la mayoría los entornos

- Incluye dos cables breakout de 46 cm: RJ45 (hembra) a tres Phoenix (hembra) de 3 pines; RJ45 (hembra) a Phoenix (hembra) de 3 pines y conductores LED sin terminar

- Cable fijo de 1,2 m con arandela de bloqueo que permite ajustar fácilmente la altura del micrófono

- Cable sísmico incluido que protege el soporte para montaje en techo AT8554 en una rejilla de falso techo

- Tecnología de protección contra RFI UniGuard® que ofrece un rechazo sobresaliente a la interferencia por radiofrecuencia

- Requiere una fuente de alimentación phantom de 11 a 52 V CC

Especificaciones de la matriz ES954:

- Elementos: condensador polarizado permanente de placa trasera con carga fija

- Patrón polar: omnidireccional (O)/Figura en ocho (L/R/Z)

- Respuesta de frecuencia 20 - 16 000 Hz

- Sensibilidad en circuito abierto O/LR: -36 dB (15,85mV) (0 dB=1V/Pa,1 kHz); Z: -38,5 dB (11,9 mV) (0 dB=1 V/Pa,1 kHz); Z:

- Impedancia	100 ohmios

- Máximo nivel de entrada O/L/R: 132,5 dB SPL (1 kHz a 1 % T.H.D.); Z: 135 dB SPL (1 kHz a 1 % T.H.D.)

- Relación señal/ruido O/L/R: 66,5 dB, (1 kHz a 1 Pa, Ponderación A); Z: 64 dB, (1 kHz a 1 Pa , Ponderación A)

- Requisitos de alimentación phantom: 11-52 V CC, 23,2 mA

- Peso (micro): 160 g; Soporte para montaje en techo (AT8554): 420 g

- Dimensiones (micro): diámetro máx del cuerpo: 61,6 mm (2,43"); Alto: 111,8 mm (4,4 ")

- Soporte para montaje en techo (AT8554): 36,6 mm (1,44") Alto x 106 mm (4,17") Ancho x 106 mm (4,17") Profundidad

- Conector de salida: conector Euroblock

El micrófono de matriz colgante ES954 estará disponible. Para obtener más información, visite www.audio-technica.com.

…ends 886 words

Archivo de fotografía 1: ES954_1_.JPG

Leyenda de la fotografía 1: Micrófono de matriz colgante ES954 de Audio-Technica

Archivo de fotografía 2: ES954_2_.JPG

Leyenda de la fotografía 2: Micrófono de matriz colgante ES954 de Audio-Technica

Archivo de fotografía 3: ES954_3_.JPG

Leyenda de la fotografía 3: Micrófono de matriz colgante ES954 de Audio-Technica

Archivo de fotografía 4: ES954_AT8554_4.JPG

Leyenda de la fotografía 1: El soporte para montaje en techo AT8554 para el Micrófono de matriz colgante ES954 de Audio-Technica

Archivo de fotografía 5: ES954_AT8554_5.JPG

Leyenda de la fotografía 5: El soporte para montaje en techo AT8554 para el Micrófono de matriz colgante ES954 de Audio-Technica

Haga clic aquí para ver el perfil del producto ES954 y fotografías de alta resolución descargables.

Más información aquí:

# Otros comunicados de prensa

Celebrando más de 50 años de excelencia en audio a nivel mundial, Audio-Technica es un innovador líder en tecnología de transductores, reconocido por el diseño y fabricación de micrófonos, micrófonos inalámbricos, auriculares, mezcladores y electrónica para la industria del audio.

-Para obtener más información sobre la gama completa de productos Audio-Technica, póngase en contacto con Jamie Bobek, Audio-Technica EE. UU., 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224 Tel: (330) 686-2600; Fax: (330) 688-3752; Web: www.audio-technica.com